## Slide 1: IP/1 Demolinie - "Kleine Musterfabrik"
6.7.2015

## Slide 2: Layout Demolinie - die Komplexität der Stationen nimmt von links nach rechts zu!
 | Station 1 | Station 2 | Station 3 | Station 4 | Anzahl | Summe
Summary: | Assembly | Assembly | Assembly | Final Check |  | 
# Workstations | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 
Shows | Scan | Pick-by-light | Zwangsreihenfolge | 2 Arbeitsplätze, Prüfungen, Tablet |  | 
Tasks | Pick, Scan, Mount | Pick (normales Regal), Mount; Pick (Pick-by-Light), Mount | Pick, Scan, Screw, Mount mit Zwangsreihenfolge ** | Go through a list of checks |  | 
Eqipment |  |  |  |  |  | 
Normal Shelf | x * | x |  |  | 2 | 2
Pick-by-light |  | x | x |  | 2 | 2
Scan | x |  | x |  | 2 + 1 | 3
EC-Screwdriver (Dummy) |  |  | x |  | 1 + 1 | 2
PC, Monitor | x | x | x | x | 5 + 1 | 6
Tablet |  |  | x (for Demo) | x | 2 + 1 | 3
*) wir verwenden ein "ausgeschaltetes" Pick-by-light Regal, so dass wir den Use Case #1 dann sofort zeigen können
**) Scan ist erlaubt, wenn Pick ok; Screw erlaubt, wenn Scan ok
Planungsstand 6.7.2015

## Slide 3: Use Cases, die wir zeigen
Grundsatzverständnis Es wird ein Komplettablauf in der Linie gezeigt. Es wird danach das Planungswerkzeug dazu gezeigt.
Neues Pick-by-Light Regal Das Regal in Station 1 wird zu einem PbL umkonfiguriert Ziel: So einfach geht die Konfiguration eines PbL Regals
Umtaktung Scanner Material aus Station 1 wird in in Station 2 umgetaktet, in ein "normales" Shelf Ziel: So einfach geht es, der Scanner zieht "automatisch" um
Umtaktung Pick-by-light Regal PbL Regal von Station 2 nach Station 1 umtakten Ziel: So einfach geht es, das Regal zieht "automatisch" um
Checkpunkt hinzufügen Eine Sichtprüfung aus Station 4, die sich auf ein in Station 1 verbautes Teil bezieht, wandert in Station 1
Planungsprozess Es wird der Planungsprozess vom Grundsatz her erklärt und gezeigt (Wizard, Advanced Mode)
Planungsstand 6.7.2015